Schnittstellenbeschreibung

KSR_Order_Provide V.1.0.31

STAND: 26.04.2004

© 2004 by

KSR EDV Ing. Büro GmbH

Allgemein	2

Eigenschaften	2

Methoden	4

Enum’s	5

Fehlernummern	6

Notwendige Komponenten	7

Code Beispiele	8

Aufträge aus VxS exportieren	8

Auftrag aus XML Datei Importieren	9

Auftrag über Propertys erstellen	10

# Allgemein

KSR_Order_Provide ist eine ActiveX-DLL welche es ermöglicht extern Aufträge in VXS anzulegen.

# Eigenschaften

| Name | Datentype | In | Out | In Teil- auftrag | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AdressID | Long | X | X | X | Wenn > 0 Prüfung ob in DB vorhanden, wenn nicht wird Barverkaufsadress verwendet, wenn diese nicht vorhanden 1. Adresse in DB (in Verbindung mit ContactID ) |
| AuftragsBez | Text(100) | X |  | X | Auftragsbezeichnung |
| AuftragsKlasse | Long | X |  | X | Kontoklasse der Auftrags |
| ConnectStringADO | String | X |  | X | ADO Connectstring auf VXS Datenbank (oder siehe UdaDB) Beispiel: (Provider=SQLOLEDB;SERVER=polen;DATABASE=VCS;UID=admin;PWD=) |
| ContactID | Long | X | X | X | Siehe AdressID |
| CurrentCountry | Long | X | X |  | Landeseinstellungen der Aufrufenden Applikation |
| CurrentLanguage | KsrLanguage | X |  | X | Sprache in der die DLL arbeiten soll |
| ErrorCount | Long |  | X | X | Anzahl der aufgetretenen Fehler |
| FormatCurrency | Text | X | X |  | Formatstring der Stammwährung |
| FzgAU | Long | X |  |  | AU Datum des Fahrzeugs (Datum als Long 0=keine Datum) |
| FzgBaureihe | Text(50) | X |  |  | Baureihe des Fahrzeuges |
| FzgCCM | Long | X |  |  | CCM des Fahrzeuges |
| FzgEZ | Long | X |  |  | EZ Datum des Fahrzeugs (Datum als Long 0=keine Datum) |
| FzgFarbArt | Text(50) | X |  |  | Farbart des Fahrzeuges |
| FzgFarbe | Text(50) | X |  |  | Farbe des Fahrzeuges |
| FzgFarbeNr | Text(50) | X |  |  | Farbnummer des Fahrzeuges |
| FzgFgstNr | Text(50) | X |  |  | Fahrgestellnummer des Fahrzeuges |
| FzgHersteller | Text(50) | X |  |  | Hersteller des Fahrzeuges |
| FzgHerstellerCode | Text(25) | X |  |  | Herstellercode des Fahrzeuges |
| FzgHU | Long | X |  |  | HU Datum des Fahrzeugs (Datum als Long 0=keine Datum) |
| FzgID | Long | X |  | X | Wenn > 0 Prüfung ob in DB Vorhanden wenn Ja sind alle andern FzgXXXX Felder hinfällig |
| FzgKennzeichen | Text(25) | X |  |  | Kennzeichen des Fahrzeuges |
| FzgKilometer | Long | X |  |  | Kilometerstand des Fahrzeuges |
| FzgKw | Long | X |  |  | KW des Fahrzeuges |
| FzgModell | Text(50) | X |  |  | Modell des Fahrzeuges |
| FzgMotorNr | Text(50) | X |  |  | Motornummer des Fahrzeuges |
| FzgPs | Long | X |  |  | PS des Fahrzeuges |
| LohnAW1 | Double | X |  |  | Stundenlohn AW 1 |
| LohnAW2 | Double | X |  |  | Stundenlohn AW 2 |
| LohnAW3 | Double | X |  |  | Stundenlohn AW 3 |
| LohnLack | Double | X |  |  | Stundenlohn Lackierung |
| MandantAddrID | Long | X | X | X | Mandant AdressID in Verbindung mit MandantID |
| MandantBez | Text(50) | X | X |  | Mandantbezeichung vom aktuellen Mandanten |
| MandantID | Long | X | X | X | Wenn > 0 Prüfung ob Mandant in DB vorhanden, wenn nicht verhalten (siehe UseFirstMandand) |
| SilentMode | Boolean | X | X |  | Wenn True wird beim Importieren eines großen Auftrags beim öffnen des Auftrags im VXS keine Meldung ausgegeben |
| StaffID | Long | X | X | X | Mitarbeiter ID wenn in Ziel DB nicht vorhanden oder 0 wird der erste Mitarbeiter verwendet welcher in der DB bei dem Mandanten hinterlegt ist |
| Status | KSR_AufStatus | X |  | X | Status des Auftrages welcher ersteller werden soll |
| TimeEinheitAW | Text(5) | X |  |  | Zeiteinheit für AW |
| TimeEinheitLack | Text(5) | X |  |  | Zeiteinheit für Lackierung |
| TimeFaktorAW | Long | X |  |  | Zeitfaktor für AW |
| TimeFaktorLack | Long | X |  |  | Zeitfaktor für Lackierung |
| UdaDB | UDA_ActiveX.Database | X |  | X | Geöffnetes DB Objekt auf VXS Datenbank (oder siehe ConnectStringADO) |
| UseFirstMandand | Boolean | X |  | X | Wenn True und MandantID = 0 oder fehlerhaft wird der erste Mandant auf der DB genommen, ansonsten erscheint ein Dialog zur Auswahl des Mandanten |
| UserName | Text(50) | X |  | X | Wird beim schreiben des Auftrags in CreateBy und ChangeBy geschrieben |

# Methoden

| Methode | Ergebnis | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| AddAuftrag(ByVal CompanyID As Long, ByVal ProcessID As Long, ByRef StatusID() As tbKsrStatus) | Boolean | Fügt einen Auftrag der Dll hinzu Public Type tbKsrStatus StatusID As Long PosRecordIds() As Long End Type |
| AddPosition(ByVal PosType As KSR_PosType, ByVal Bezeichung As String, ByVal BezeichnungLang As String, ByVal KSRArtikelNr As Long, ByVal Anzahl As Double, ByVal Einheit As String, ByVal SinglePreis As Double, ByVal ETNummer As String) | Boolean | PosType (siehe Enum’s) Bezeichnung (Positionsbezeichnung Text(50)) BezeichnungLang (Positionsbeschreibung Memo) KSRArtikelNr (Link auf Ersatzteil- Dienstleistungsliste in DB) Anzahl ( bei ET, NK, SK Anzahl der Teile ) (bei AW, LZ Anzahl der Zeiteinheiten) (bei LM keine Funktion) Einheit ( bei ET, NK, SK z.B.Stück,Paar) bei allen anderen keine Funktion SinglePreis ( bei ET, NK, SK Einzelpreis ) (bei LM Lackiermaterialpreis) bei allen anderen keine Funktion ETNummer ( bei ET, NK, SK Ersatzteilnummer) bei allen anderen ohne Funktion |
| ClearAllAuftragsProperty() |  | Setzt folgende Eigenschaften auf 0 oder „“ oder False MandantID, MandantAddrID, AdressID, ContactID, AuftragsKlasse, AuftragsBez, StaffID, LohnAW1, LohnAW2, LohnAW3, LohnLack, TimeFaktorAW, TimeFaktorLack, TimeEinheitAW, TimeEinheitLack, UserName, UseFirstMandand, FzgID, FzgFgstNr, CleanFzgFgstNr, FzgKennzeichen, CleanFzgKennzeichen, FzgHersteller, FzgBaureihe, FzgModell, FzgEZ, FzgHU, FzgAU, FzgKilometer, FzgPs, FzgKw, FzgCCM, FzgFarbe, FzgFarbeNr, FzgMotorNr, FzgFarbArt, FzgHerstellerCode |
| ClearErrorCount() |  | Löschen des Fehler Container |
| CreateAuftrag() | Long | Nach füllen der Klasse, Initialisierung und Positionen hinzufügen wird mit dieser Methode der Auftrag erstellt. Bei Rückgabe > 0 ist der Auftrag erstellt worden und der Rückgabewert ist die Auftragsnummer in der DB. Bei allen anderen Werten ist kein Auftrag erstellt worden. |
| DelNodeFromXMLFile(ByRef Filename As String, ByRef NewFilename As String, ProcessID() As Long, SubRecordID() As Long) | Boolean | Löscht einen Auftrag aus der XML Datei (Filename) und schreibt das Ergebnis in NewFilename, Pro ProcessID() muß eine SubRecordID vorhanden sein wenn SubRecordID =0 wird der ganze Auftrag gelöscht |
| GetErrorNumber(ByVal Index As Long, ErrNumber As Long, ErrText As String) | Boolean | Fehlernummern und Fehlertexte abrufen |
| GetVersion(Major As Integer, Minor As Integer, Revision As Integer) |  | Gibt die Version der DLL zurück (für später um eventuelle Änderung abzufangen) |
| Init() | Boolean | Nach füllen der Klasse zum Prüfen ob alle Voraussetzungen zum Auftrag erstellen gegeben sind wenn JA wird True zurückgegeben. (anschließend können die Positionen hinzugefügt werden) |
| MakeAuftragFromXMLFile(ByVal FileName As String, ByRef AuftragIds() As Long) | Boolean | Auftrag über eine bestehende XML Datei erstellen FileName (Name der Inputdatei inklusive Pfadangaben) In AuftragIds() stehen die Auftragsnummer welche erstellt wurden |
| Function MakeAuftragInfoFromXMLFile(ByVal Filename As String, ByRef InfoArray() As tbKsrXmlInfo) | Boolean | Gibt in InfoArray() den Inhalt der XML Datei zurück Public Type tbKsrXmlInfo CompanyID As Long CompanyName As String MainInfo As String 'Enthält mit CHr(0) als Delimiter ProcessID ,CreateDate, PictureCount StatusInfo() As String 'Enthält mit CHr(0) als Delimiter Status, Aufbez, Endpreis,RecordID SubProcess End Type |
| RemoveAllPos() |  | Löscht den Positionscontainer |
| WriteXMLFile(ByVal Filename As String) | Boolean | Schreibt die XML-Datei mit den Aufträgen welche mit der Funktion AddAuftrag Hinzugefügt wurden |

# Enum’s

| Type | Werte |
| --- | --- |
| KsrLanguage | Deutsch = 1 Englisch = 2 Polnisch = 3 Portugiesisch = 4 CH_Französisch = 5 CH_Italenisch = 6 CH_Deutsch = 7 Oesterreichisch = 8 Ungarisch = 9 Italenisch = 10 Griechisch = 11 Spanisch = 12 Englisch_CP_1250 = 13 Czech = 14 Dutch = 15 Belgian_French = 16 Norwegian = 17 Slovenian = 18 Russian = 19 Croatian = 20 Bosnian = 21 |
| KSR_AufStatus | KO = 100 AB = 150 LI = 200 RE = 400 GU = 500 T_KO = 4100 T_AB = 4150 T_LI = 4200 T_RE = 4400 T_GU = 4500 |
| KSR_PosType | ET_Type = -1 AW_Type1 = -21 AW_Type2 = -22 AW_Type3 = -23 LZ_Type = -4 LM_Type1 = -31 LM_Type2 = -32 SK_Type = -5 NK_Type = -6 |

# Fehlernummern

| Nr | Fehlertext |
| --- | --- |
| -1 | Keine Datenbankverbindung vorhanden |
| -2 | Datenbank ist keine VXS Datenbank |
| -3 | Übergebener Mandant nicht in Datenbank bekannt |
| -4 | Kein Mandant in Datenbank vorhanden |
| -5 | Mandantenauswahl abgebrochen |
| -6 | Kein Mitarbeiter in der Datenbank hinterlegt |
| -7 | Übergebener Mitarbeiter nicht vorhanden oder nicht dem Mandanten zugehörig |
| -8 | Keine Adresse zum gewählten Mandanten in Datenbank |
| -9 | Übergebene Adresse nicht in Datenbank oder nicht dem Mandanten zugehörig |
| -10 | Kontoklasse falsch oder nicht in Datenbank |
| -11 | Barverkaufsadresse nicht in Datenbank vorhanden |
| -12 | Fehler beim ermitteln der Produktkategorien |
| -13 | Kein Drucklayout für Status vorhanden |
| -14 | Fehler beim ermitteln der Lohnvorgaben |
| -15 | Übergebenes Fahrzeug in Zieldatenbank nicht vorhanden |
| -16 | Dieser Status wird zur Zeit nicht unterstützt |
| -17 | Positionsangaben unvollständig (keine Bezeichnung) |
| -18 | Produktklasse konnte nicht ermittelt werden |
| -19 | AddPosition aufruft bevor ein Mandant gesetzt wurde |
| -20 | Positionstype nicht bekannt |
| -21 | Positionstype bei Teileauftrag nicht unterstützt |
| -22 | Initialisierung unvollständig oder fehlerhaft |
| -23 | Positionen hinzufügen vor Initialisierung nicht möglich |
| -24 | XML-Datei nicht vorhanden |
| -25 | Fehler beim laden der XML-Datei |
| -26 | XML-Datei hat falsches Format |
| -27 | Übergebener Auftrag nicht vorhanden |
| -28 | Node + " [" + XXX + "] " + nicht vorhanden oder falsche Struktur |
| -29 | KSR Versionskennung falsch |
| -30 | Keine XML-Source zum schreiben auf Platte vorhanden |
| -31 | XML Datei enthält keine Aufträge |
| -32 | Keine gültig Produktklasse für Position vorhanden |
| -33 | Landeskennung der XML-Datei ungleich der Landeskennung des Programms |

# Notwendige Komponenten

- Standard VB-Komonenten (MSVBVM60.DLL u.s.w.)

- KSR_Translate_ActiveX.ocx

- KSR_Error.dll

- UDA_ActiveX.dll

- udaFUNCTIONS_ActiveX.dll

- KSR_Ttool_ActiveX.dll

- Msxml3.dll

- ssdw3b32.ocx	(Infragistics, DataGrid)

- ssr2c.dll		(Infragistics, DataGrid)

- ssprn32.dll 		(Infragistics, DataGrid)

- ssmedt32.dll 	(Infragistics, DataGrid)

- ADO 2.61 Komponenten

# Code Beispiele

## Aufträge aus VxS exportieren

Private Sub ExportAuftrag()

Dim clsA As clsOrdPro

Dim stArray() As tbKsrStatus

'Instanz des Objects erstellen

Set clsA = New clsOrdPro

clsA.CurrentLanguage = CurrentLanguage

Set clsA.udaDB = g_udaDB

clsA.MandantID = MandantID

clsA.MandantAddrID = MandantAddrID

clsA.MandantBEZ = MandantBEZ

clsA.StaffID = StaffID

clsA.AuftragsKlasse = Default_KontenklassenID

clsA.Status = 100

clsA.CurrentCountry = CurrentCountry

clsA.FormatCurrency = Desktop.KSR_Translate1.Format_Currency2US

clsA.UserName = g_UserName

‚ Auftrag 123 mit Status 400 und alle Positionen hinzufügen

ReDim stArray(1)

ReDim stArray(1).PosRecordIds(0)

stArray(1).StatusID = 400

If clsA.AddAuftrag(MandantID, 123, stArray) Then

‚ Wenn Auftrag erstellen OK XML Datei schreiben

If clsA.WriteXMLFile("C:\test.xml") Then

MsgBox "Datei geschrieben"

End If

End If

'Fehler noch abfragen

If clsA.ErrorCount > 0 Then

For lngReturn = 1 To clsA.ErrorCount

If clsA.GetErrorNumber(lngReturn, lngX, strErr) Then

strTmp = strTmp + CStr(lngX) + " (" + strErr + ")" + vbCrLf

End If

Next lngReturn

MsgBox strTmp

End If

Set clsA = Nothing

End Sub

## Auftrag aus XML Datei Importieren

Private Sub ReadXML()

Dim clsA As clsOrdPro

Dim lngReturn As Long

Dim strTmp As String

Dim lngN As Long

Dim strErr As String

Dim lngErg() as long

Dim intCount as integer

'Instanz des Objects erstellen

Set clsA = New clsOrdPro

clsA.CurrentLanguage = CurrentLanguage

Set clsA.udaDB = g_udaDB

clsA.MandantID = MandantID

clsA.MandantAddrID = MandantAddrID

clsA.MandantBEZ = MandantBEZ

clsA.StaffID = StaffID

clsA.AuftragsKlasse = Default_KontenklassenID

clsA.Status = 100

clsA.CurrentCountry = CurrentCountry

clsA.FormatCurrency = Desktop.KSR_Translate1.Format_Currency2US

clsA.UserName = g_UserName

If clsA.Init Then

If clsA.MakeAuftragFromXMLFile(("C:\test.xml", lngErg) Then

intCount = UBound(lngErg)

strTmp = "["

For intX = 1 To intCount

strTmp = strTmp + CStr(lngErg(intX)) + ";"

Next intX

strTmp = Mid(strTmp, 1, Len(strTmp) - 1) + "]"

MsgBox TT.ttLoadText(25950, "Es wurden folgende Aufträge erstellt") + " " + strTmp, vbInformation, TT.ttLoadText(25943, "Info")

End If

End if

'Fehler noch abfragen

If clsA.ErrorCount > 0 Then

For lngReturn = 1 To clsA.ErrorCount

If clsA.GetErrorNumber(lngReturn, lngN, strErr) Then

strTmp = strTmp + CStr(lngN) + " (" + strErr + ")" + vbCrLf

End If

Next lngReturn

End If

MsgBox strTmp

Set clsA = Nothing

End Sub

## Auftrag über Propertys erstellen

Private Sub AuftragErstellen()

Dim clsA As clsOrdPro

Dim lngReturn As Long

Dim strTmp As String

Dim lngN As Long

Dim strErr As String

'Instanz des Objects erstellen

Set clsA = New clsOrdPro

'Sprache Setzen

clsA.CurrentLanguage = Deutsch

'Datenbankverbindung setzen

clsA.ConnectStringADO = "Provider=SQLOLEDB;SERVER=polen;DATABASE=VCS;UID=admin;PWD="

' Verfügbare Werte setzen

clsA.FzgHersteller = "Audi"

clsA.FzgBaureihe = "A4"

clsA.FzgModell = "TDI"

clsA.FzgKilometer = 24500

clsA.AuftragsBez = "Reparaturauftrag"

clsA.LohnAW1 = 50

clsA.LohnAW2 = 55

clsA.LohnAW3 = 60

clsA.LohnLack = 70

clsA.TimeFaktorAW = 1

clsA.TimeEinheitAW = "Std"

clsA.TimeFaktorLack = 1

clsA.TimeEinheitLack = "Std"

clsA.Status = KO

'Init

If clsA.Init Then

'Positionen hinzufügen

clsA.AddPosition ET_Type, "Kotflügel", "", 0, 2, "Stück", 12.25, "0815"

clsA.AddPosition AW_Type1, "Kotflügel montieren", "", 0, 2.5, "", 0, ""

clsA.AddPosition LZ_Type, "Kotflügel lackieren", "", 0, 1.25, "", 0, ""

clsA.AddPosition LM_Type1, "Lackiermaterial für Kotflügel", "", 0, 0, "", 40.7, ""

'Starten

lngReturn = clsA.CreateAuftrag()

If lngReturn > 0 Then

strTmp = "Auftrag erstellt mit Nummer: " + CStr(lngReturn) + vbCrLf

End If

End If

'Fehler noch abfragen

If clsA.ErrorCount > 0 Then

For lngReturn = 1 To clsA.ErrorCount

If clsA.GetErrorNumber(lngReturn, lngN, strErr) Then

strTmp = strTmp + CStr(lngN) + " (" + strErr + ")" + vbCrLf

End If

Next lngReturn

End If

MsgBox strTmp

Set clsA = Nothing

End Sub